Информационная карточка

системы информации об опасности

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                       Российская Федерация                     │

│                     Перевозка опасных грузов                   │

│                 Система информации об опасности                │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                Обозначение транспортных средств                │

│                ┌───────────────┬───────────────┐               │

│                │               │       *       │               │

│                │      **       ├───────────────┤               │

│                │               │      ***      │               │

│                └───────────────┴───────────────┘               │

├──┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1 │Применять сухие вещества                                     │

│  │Воду не применять!                                           │

├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│2 │Применять водяные струи                                      │

├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│3 │Применять распыленную воду или тонкие струи                  │

├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│4 │Применять пену                                               │

├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│5 │Предотвратить попадание веществ в сточные воды               │

├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Д │Дыхательный аппарат и защитные перчатки                      │

├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│П │Дыхательный аппарат и защитные перчатки только при пожаре    │

├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│К │Полный защитный комплект одежды и дыхательный аппарат        │

├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Э │Необходима эвакуация людей                                   │

├──┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│* - код экстренных мер при пожаре или утечке                    │

│** - знак опасности по ГОСТ 19433-88                            │

│*** - N ООН                                                     │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘